## Slide 1
ASSUMPTION-AWARE
EXTRAPOLATION
PP와 PAE를 연결하는 외삽 연구 프레임워크
RUL · 열화 · 균열성장 · 상태예측
Smart Production Systems Lab.
박사과정 연구 프로그램
Draft v4 · 2026
Notes: Built from the PP/PAE research program, the literature map, and the supplied lab seminar formatting examples.

## Slide 2
00
발표의 큰 그림
외삽의 정의에서 PP의 현재 단계와 PAE의 다음 단계까지
문제
데이터 밖의 함수는
데이터만으로 정해지지 않는다
해결 방향
관측 가능한 지식에 맞춰
prior의 강도를 정한다
현재
PP로 약한 prior의
안전한 실행을 보였다
다음
PAE로 prior 선택과
prior-off routing을 검증한다
핵심 메시지
외삽은 모델 하나를 고르는 문제가 아니라, 어떤 가정을 어디까지 허용하고 실패를 어떻게 알릴지 설계하는 문제다.
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
02
Notes: Narrative overview.

## Slide 3
01
외삽의 실제 배포 상황
시간·개체·조건의 support가 달라질 때
학습 데이터
배포 대상
학습 끝
미래 시간 외삽
새로운 unit / engine
학습에서 관측하지 못한 개체의
열화 궤적과 남은수명
새 조건 / regime
운전 조건 또는 열화 관계가
달라진 조합
지원 범위 밖 조합
convex hull·support shell 밖의
상태에서 예측
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
03
Notes: Strict extrapolation includes temporal, unseen-unit, and support-remote condition shifts.

## Slide 4
01
왜 외삽이 어려운가
학습 support 바깥의 함수는 비식별적이다
같은 학습 데이터에 맞는 함수는 많다.
support 밖에서는 모델의 구조와 loss가 가진 암묵적 가정이 예측을 결정한다.
일반 NN의 한계
유연한 residual이 밖에서도 계속 커질 수 있다
높은 ID 성능이 외삽의 근거가 되지 않는다
강한 물리·수식 prior의 한계
식이 틀리면 외삽 편향도 강해진다
관측하지 못한 regime 변화에 취약할 수 있다
따라서 “prior를 넣을지”보다 “현재 관측으로 어느 prior까지 정당화되는지”가 먼저다.
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
04
Notes: Literature insight: outside support, structural assumptions drive extrapolation; physics constraints do not automatically solve long-range extrapolation under misspecification.

## Slide 5
01
연구 질문
가정을 명시하고 관리하는 외삽 시스템
관측된 데이터와 도메인 지식으로 정당화할 수 있는 가정만 사용해
외삽을 안전하게 실행하고, 근거가 부족하면 불확실성 또는 보류로 보고할 수 있는가?
Q1
무엇을 prior로 써도 되는가?
PAE
Q2
허용된 prior를 NN과 어떻게 결합하는가?
PP
Q3
어떤 외삽 예측을 믿거나 보류할 것인가?
Assurance
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
05
Notes: Three research questions: prior admissibility, safe execution, and assurance.

## Slide 6
01
문헌에서 얻는 출발점
외삽을 지탱하는 것은 데이터보다 가정이다
Symbolic / equation NN
알고 있는 식·연산 구조를 표현
알고 있는 수식 관계
Monotone / constrained NN
방향·부호·순서를 보존
질적 구조 지식
PINN / physics hybrid
지배식·보존식을 결합
정량 물리 지식
OOD / uncertainty
shift와 위험을 진단
환경·불확실성 정보
본 연구의 빈칸: prior의 존재 여부와 강도를 관측 계약에 따라 선택하고, 약한 prior를 안정적으로 실행하는 통합 절차.
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
06
Notes: Sources: literec_study taxonomy including symbolic/equation networks, monotonic constraints, PINN, OOD, and uncertainty literature.

## Slide 7
02
Prior ladder
수식은 가장 강한 prior일 뿐이다
0
구조 지식 없음
prior-off NN + uncertainty / abstain
1
경계·범위·이력·support 거리
PP: weak-prior executor
2
단조 방향·부호·부분 순서
constrained predictor
3
관계식·보존식·동역학
physics / equation residual hybrid
안전장치: 근거 없는 도메인에서는 임의의 식을 넣지 않고 prior-off 경로를 선택한다.
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
07
Notes: Prior ladder and executors.

## Slide 8
02
가정 인지형 외삽 프레임워크
Compile → Execute → Assure
1. Compile
관측 계약에서
허용 prior를 컴파일
2. Execute
선택 prior에 맞는
예측기를 실행
3. Assure
거리·오차·불확실성으로
신뢰도와 보류를 결정
출력 contract | point prediction · selected prior level · applicability signal · predict / abstain
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
08
Notes: Integrated Compile Execute Assure framework.

## Slide 9
02
PAE의 관측 계약
모델이 볼 수 있는 것과 알 수 있는 것을 명시한다
관측
covariates, 시간 순서, window, 결측
라벨·경계
RUL, EOL, range, training/deployment availability
메타데이터
unit, domain, 조건, regime indicator
도메인 지식
단조 방향, 부호, 관계식, 보존식
배포 shift
시간 끝단, unseen unit, condition/hull shift
이 계약은 test label이나 미래에 접근할 수 없는 정보를 prior 선택에 쓰지 못하게 막는다.
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
09
Notes: PAE typed observation contract.

## Slide 10
02
PAE routing 원리
prior의 강도와 executor를 함께 선택한다
관측 계약
어떤 정보가 실제로
available한가?
Admissible prior?
강한 식 / 질적 제약 /
약한 경계·이력 / 없음
강한 prior
physics/equation hybrid
약한 prior
PP executor
prior 없음
prior-off + UQ/abstain
PAE는 참 물리식을 “발견”한다고 주장하지 않는다. 관측이 뒷받침하는 선택지만 허용한다.
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
10
Notes: PAE routes among strong prior, PP weak prior, and prior-off pathways.

## Slide 11
03
PP: 첫 번째 독립 논문
주어진 약한 prior를 외삽에서 안전하게 실행할 수 있는가
Input prior
EOL 경계 · 양수성 · 이력 · 약한 affine tail · support 거리
PP의 역할
NN residual이 boundary와 tail을 뒤집지 않도록 표현력과 외삽 영향 범위를 분리한다.
논문 claim
선언된 weak prior 아래에서 strict out-of-support RUL extrapolation을 위한 support-adaptive prior-residual executor
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
11
Notes: PP paper boundary and central claim.

## Slide 12
03
PP 구조
고정된 tail과 bounded residual을 결합한다
ŷ = m · softplus( ℓ(z) + cθ(z) )
ℓ(z) frozen affine tail
외삽 방향의 기본 경향
cθ(z) history residual
support 내부의 세밀한 보정
m boundary margin
EOL과 residual envelope
구조적 보장
EOL 경계 보존
residual 크기 제한
support 거리 기반 완화
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
12
Notes: PP architecture and structural guarantees.

## Slide 13
03
Support-adaptive residual
가까운 곳에서는 세밀하게, 먼 곳에서는 포화시킨다
residual 영향
support 거리
전환점 τ
작은 Bₗ: history 보정
큰 Bₕ: bounded saturation
support에서 멀어질수록 residual이 affine path를 무제한으로 덮어쓰지 못하게 한다.
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
13
Notes: Conceptual support-adaptive dual-scale saturation diagram.

## Slide 14
03
PP 검증 프로토콜
일반 random split보다 외삽 축을 먼저 고정한다
분할
시간 끝단
새 unit/engine
조건·support shell
선택
train 내부 validation으로
구조와 hyperparameter 결정
보고
pooled R²
unit coverage
seed robustness
안전성
boundary·residual bound
violation count
원칙: test label은 모델 선택이나 gate calibration에 사용하지 않는다.
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
14
Notes: PP protocol: strict extrapolation axis, internal validation selection, and pooled/unit/seed/bound reporting.

## Slide 15
03
PP 현재 근거
개발 데이터에서 안정적 후보가 되었는지 확인
Sunwoda
0.934
pooled R² · 5-seed mean
RWTH
0.842
pooled R² · 5-seed mean
MICH
0.751
pooled R² · 5-seed mean
추가 확인
MICH 8개 unit 모두 pooled R² > 0 | 17,645개 예측에서 boundary/residual bound 위반 0건
해석: 현재 결과는 개발 근거다. 논문에서는 구조 고정 뒤 독립 cohort 결과를 별도 증거로 제시한다.
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
15
Notes: Source: PP final adaptive dual-scale replay. Sunwoda .934, RWTH .842, MICH .751 pooled R² 5-seed means. Retrospective development evidence, not independent confirmation.

## Slide 16
04
PAE의 핵심 검증
prior를 고르는 것이 실제로 손해를 줄이는가
Correct prior
적절한 prior가
성능·안정성을 높이는가
Wrong prior
틀린 prior가
얼마나 해로운가
Prior-off
근거가 없을 때
안전한 baseline인가
PAE route
선택 오류를 줄이고
손해를 제한하는가
필수 ablation: 동일 split에서 correct / deliberately wrong / prior-off / PAE-selected를 비교한다.
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
16
Notes: PAE falsification study design.

## Slide 17
04
Assurance 계층
점 예측과 함께 적용 가능성·위험을 보고한다
Support geometry
hull/shell 거리, 역사적 coverage
Validation error transport
validation shell 오차가 test shell에서도 전달되는가
Uncertainty / disagreement
불안정 residual을 감쇠하거나 보류하는가
Prediction contract
point prediction
selected prior level
applicability signal
uncertainty / risk
predict or abstain
현재 PP에서 구현한 geometry·validation 검증을 여러 executor가 공유할 보증 interface로 확장한다.
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
17
Notes: Assurance layer is currently PP-specific. General cross-executor interface is planned future work.

## Slide 18
04
논문과 박사과정 로드맵
PP와 PAE는 별도 논문으로, 통합은 박사과정의 큰 이야기로
현재
PP paper
weak prior executor
strict RUL extrapolation
structure·protocol 고정
다음
PAE paper
typed contract
prior compilation·routing
wrong-prior ablation
통합
Dissertation
compile → execute → assure
교차 도메인·regime 변화
selective risk
통합 claim: prior를 숨기지 않고, 관측으로 정당화되는 수준만 사용하며, 적용 범위와 실패 신호를 함께 보고한다.
Smart Production Systems Lab. / Assumption-Aware Extrapolation
18
Notes: Research roadmap and claim boundary.

## Slide 19
Discussion
이번 초안에서 먼저 정할 것
1
PP 논문의 중심 도메인·데이터셋·strict extrapolation protocol
2
PAE observation contract에서 허용할 prior의 구체적 범위
3
박사논문에서 추가할 domain과 regime-shift 실험
4
independent cohort를 확보할 시점과 proof protocol
Smart Production Systems Lab.
Notes: Discussion slide for iterative revision.